ООО « Ярдизель  Сервис »

Директор- Шехонов  Михаил Борисович – 8 (4852) 33-34-84

Тел./факс – 8-(4852) -97-79-00, 75-77-18, 75-77-19,75-77-16

ООО «ООО «Ярдизель Сервис» производит установку на зерноуборочные комбайны типа Дон-1500А /бывшие в эксплуатации/ дизельных двигателей ЯМЗ-238 АК взамен штатных двигателей СМД-31А, а также поставку оригинальных деталей фирменного изготовления входящих в комплект переоборудования (без двигателя) для установки силами потребителей с сопровождением технологической документации на проведение работ по установке.

Установка силового агрегата ЯМЗ 238 АК на зерноуборочный комбайн Дон-1500А обеспечивает ряд преимуществ:

снижение удельного расхода топлива на всем диапазоне рабочих скоростей на 10 …15 %,

увеличение тяговых свойств на всех передачах,

запуск двигателя производится стартером,

увеличен моторесурс, по сравнению с двигателем СМД-31А

запасные части, и комплектующие изделия производятся в РФ,

упрощается эксплуатация и обслуживание двигателя,

заводом-изготовителем на двигатель предоставляется гарантия 12 месяцев.

## Характеристики двигателей СМД-31А и ЯМЗ-238АК

| ДддддддддДвигатель | СМД-31А | ЯМЗ-238АК |
| --- | --- | --- |
| Рабочий объем, л | 10,35 | 14,86 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) при n мин-1 | 173 (235) 2000 | 173 (235) 2000 |
| Минимальный удельный расход топлива, г/л.с.ч. | 170 | 162 |
| Масса, кг | 1190 | 1250 |

В комплект деталей по установке двигателя  входит: (без двигателя)

|  | Д15А-010СБ | Подмоторная рама | 1 | шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МАЗ-6422-1001042 | Кронштейн правый задний | 1 | шт |
|  | МАЗ-6422-1001043 | Кронштейн левый задний | 1 | шт |
|  | Д15А-060СБ | Патрубок поворотный | 1 | шт |
|  | 236-1109045 | Прокладка | 1 | шт |
|  | Д15А-065СБ | Патрубок выхлопной | 1 | шт |
|  | 150Я-12.088-10 | Прокладка выхлопного патрубка | 2 | шт |
|  | Д15А-074СБ | Патрубок водяного насоса | 1 | шт |
|  | Д15А-095 | Труба с кронштейном | 1 | шт |
|  | Д15А-102 | Рукав соединительный L=450мм ф 58 | 2 | шт |
|  | Д15А-104 | Рукав соединительный L=700мм ф 40 | 2 | шт |
|  |  | Угловой патрубок ф 130 | 1 | шт |
|  |  | Указательуровня масла | 1 | шт |
|  |  | Рукав соединительный /НШ-32/ L=1600мм, ф 32 | 1 | шт |
|  |  | Рукав соединительный /НШ-10/ L=1100мм, ф 25 | 1 | шт |
|  |  | Рукав соединительный /масл.радиатор/ L=2200, ф 16 | 1 | шт |
|  |  | Рукав соединительный /подвод топлива/ L=1000,ф 10 | 1 | шт |
|  |  | Радиатор масляный ГСТ | 1 | шт |